## Slide 1: A BALATON TERMÉSZETES ÉS MESTERSÉGES EREDETŰ RADIOAKTIVITÁSÁNAK FELMÉRÉSE
  Bokori Edit, Guczi Judit, Capote Antonio, Kurtács Endre,
  Szabó Gyula és Ugron Ágota
  "Fodor József" Országos Közegészségügyi Központ
  Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, 1221. Budapest Anna u. 5
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
CÉLELŐIRÁNYZAT (KAC)

## Slide 2: BALATON
    Sokirányú hasznosítás
    idegenforgalom, üdülés, halászat, mezőgazdaság, ipar,
    Vízminőség
    hidrológiai, fizikai, biológia, kémiai, bakteriológiai jellemzők,
    Radioizotópok alkalmazása  radiológiai állapot
    A vízforrások hasznosítására vonatkozó minőségi követelményeket, valamint a szennyezés korlátozásait nemzetközi és hazai jogszabályok írják elő.

## Slide 3: JOGI SZABÁLYOZÁS
    Az érvényben lévő hazai jogszabályok a felszíni vizekben előforduló radioaktív anyagokra vonatkozó korlátozásokat nem tartalmaznak
    Radioaktív anyagokra vonatkozó korlátozások
    a jogi szabályozásban csak ivóvízre vonatkozóan
    találhatók.

## Slide 4: CÉLKITŰZÉS
    A természetes és mesterséges eredetű radionuklidok aktivitás-koncentrációinak meghatározása,
    Adatbázis létrehozása
    -szennyeződés gyanúja esetén a közvélemény és az idegenforgalomban érdekeltek hiteles tájékoztatása érdekében,
    -a további kutatásokhoz
    Bio-indikátor szervezetek azonosítása amelyek képesek a tó radioaktív szennyeződésének jelzésére.

## Slide 5: MINTAVÉTELI HELYEK

## Slide 6: A VIZSGÁLT MINTÁK
    A Balaton teljes ökológiai rendszerének vizsgálata
    víz,
    szediment,
    növények (nád, sás stb.),
    halak (ragadozó, növényevő).

## Slide 7: RADIONUKLIDOK
Monitorozás
    összes- radioaktivitás-koncentráció
Természetes eredetű radionuklidok
    232Th-bomlási sorból az 228Ac,
    238U bomlási sorból 234Th és 226Ra,
    primordiális 40K,
Mesterséges radionuklidok
    3H vízben,
    90Sr és 137Cs.

## Slide 8: MÉRÉSI MÓDSZER
Természetes radionuklidok, 137Cs,
fizikai előkészítés (bepárlás, szárítás, homogenizálás, hamvasztás)
mérés: Gamma-spektrometria HpGe,detektor
40K
stabil kálium alapján
mérés: Atomabszorpciós spektrofotometria
90Sr (90Y)
90Y kémiai elválasztása (TBP-s extrakció)
mérés: Alacsonyhátterű béta mérés
Trícium
előkészítés: elektrolitikus dúsítás
mérés: Folyadékszcintillációs spektrofotometria

## Slide 9: Összes- és 40K aktivitás-koncentrációk vízben

## Slide 10: Természetes radioaktivitás vízben
3

## Slide 11: Mesterséges radionuklidok aktivitás-koncentrációja vízben

## Slide 12: Felszíni vizek aktivitás-koncentrációi

## Slide 13: Összes- és 40K aktivitás-koncentrációk szedimentben

## Slide 14: Természetes radioaktivitás szedimentben

## Slide 15: Mesterséges radionuklidok aktivitás-koncentrációja szedimentben

## Slide 16: Mesterséges radionuklidok megoszlási hányadosa
Kd = Csz (mBq/kg)Cv (mBq/dm3)

## Slide 17: Balatoni nád

## Slide 18: Különböző fajta vízinövények 137Cs aktivitás-koncentrációja

## Slide 19: Halakban mért aktivitás-koncentrációk

## Slide 20: KONKLUZIÓ
A Balaton vízében mért aktivitás-koncentrációk álapján és a WHO 1993-as ajánlását alapul véve a Balaton sugáregészségügyi szempontból ivóvíz minőségű!
A mesterséges radionuklidok eloszlása a tó egész területén egyenletes,
A természetes radionuklidok koncentrációja Hévízi mintákban akár 15-20 szorosa is lehet az átlagértéknek,
A vízben mérhető mesterséges radionuklidok (90Sr, 137Cs) aktivitás-koncentrációkat a víz és szediment közötti megoszlási hányadosa határozza meg.

## Slide 21: TÁMOGATÁS
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Balatoni Halászati Részvénytársaság
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség